## Slide 1: 实验二、组合电路（一）
实验内容
  1、异或门逻辑功能测试
  2、使用分立元件的异或门和与非门分别构成半加器和全加器，并进行测试
  3、使用Quartus II设计二位全加器

## Slide 2: 1.异或门逻辑功能测试
实验任务
  测试异或门74LS86芯片的逻辑功能。
  根据测试结果完成表1-7。
主要步骤
  按照指导书图1-1连接74LS86的引脚。
  注意：引脚7接地，请用黑色连接线；引脚14连接+5V电源，请用红色连接线。
  输入连线、输出连线分别用不同颜色的连接线。
  拨动开关，观察二极管的变化，填表1-7。
参考资料
  1. 《数字逻辑》理论课教材。
  2. 《数字逻辑实验指导书》 p实验-1 ”实验一 逻辑门电路的功能与测试”

## Slide 3: 2.分立元件构成半加器和全加器
实验任务
  用74LS00和74LS86芯片分别构成半加器和全加器。
主要步骤
  用74LS00和74LS86芯片搭建成半加器（见理论课教材），并测试其功能，记录结果。此实验为选做实验。
  用74LS00和74LS86芯片搭建成一位全加器（见理论课教材），并测试其功能，记录结果。此实验为必做实验。
参考资料
  1. 《数字逻辑》理论课教材。
  2. 《数字逻辑实验指导书》 p实验-18 ”实验四 半加器、全加器及逻辑运算实验”

## Slide 4: 一位全加器真值表
Ai | Bi | Ci-1 | Si | Ci
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
输入
输出
其中:
（1）Ai、Bi为两个一位二进制数，Ci-1为来自第i-1位的进位；共有8组输入数据；
（2）Si为两数相加之和，Ci为两数相加之后的“进位”位。

## Slide 5: 3. 二位全加器设计
实验任务
  用Quartus II设计二位全加器，并下载到FPGA中测试。
主要步骤
  1. 在Quartus II中选用基本门电路器件，构成一个两位全加器逻辑图。
  2. 使用模拟工具进行模拟验证，并通过验证。
  3. 定义FPGA的IO引脚功能。
  4. 下载设计的电路到FPGA。
  5. 用开关和发光二极管测试FPGA的功能。
  参考资料
  1. 《数字逻辑》理论课教材。
  2.《数字逻辑实验指导书》 P实验-18 “实验四 半加器、全加器及逻辑运算实验”

## Slide 6: 二位全加器真值表
A1 | A0 | B1 | B0 | C1 | S1 | S0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
… | … | … | … | … | … | …
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
其中:
（1）A1A0、B1B0为两个二位二进制数，共有16组输入数据；具 体不再以上真值表中一一列出，请同学们自己完成。
（2） S1S0为两数相加之和，C1为两数相加之后的“进位”位。
输入
输出

## Slide 7: 下次课的预习-组合电路（二）
预习内容
  8421码与余3码之间的关系。
  2421码与gray码之间的关系。
  Quartus II的操作步骤（波形仿真、引脚锁定和下载等）。
参考资料
1.《数字逻辑》理论课教材。
  2. 《数字逻辑实验指导书》p实验-25，“实验三 组合逻辑电路”