## Slide 1: 计算机组成原理实验课程
实验五 指令系统实验
实验目的：
1. 读出系统已有的指令，并理解其含义。
2. 设计并实现一条新指令。
教学目标
1. 了解指令结构、PC寄存器的功能和指令系统的基本工作原理。
2. 学习设计指令的方法。

## Slide 2
一.背景知识（1）
1. 微程序和机器指令：
通过前四次实验我们知道：一个计算机系统的硬件制作好以后，它的最基本操作就确定了，即它的微指令系统就确定了。
我们必须有序地使用这一系列微指令才能完成一个实际需要的操作。在这些“需要”的操作中，有一部分是使用频度很高，而且数条微指令即可完成的简单操作。为方便使用，系统就把这部分简单操作的微指令序列固定下来，存放在一个快速存储器中，这些微指令序列称为“微程序”，而这个快速存储器就是微程序存储器μEM 。显然，仅有一条微指令组成的微程序是最简单的微程序。
用户在使用计算机时就以“微程序”为单位来排序简单操作，达到解决实际复杂操作的目的。我们可以用不同的“机器指令”或“指令”来调用不同的微程序，以达到完成不同指令的功能。我们将采用这种“硬件使用方式”的计算机系统称为微程序结构系统。

## Slide 3
2. 实验箱的机器指令系统：
在实验箱中，每条（机器）指令均由4条微指令（等长结构）组成。当实际需要的微指令数量不足4条时，我们将用无效微指令（FFFFFFH）补足,但最后一条有效微指令一定是CBFFFFH微指令，表示本条指令执行完毕，取下一条指令。
由于所有指令的微程序均由4条微指令组成，且头尾相接地存放在微程序存储器μEM中。所以，每个微程序的起始地址（也叫入口地址）的最后两位一定为00。因此，上次课介绍的图2中上部161的P0和P1接地，IBUS不需要0号和1号线就是这个原因。
同时，这个微程序的起始地址就自然成为这条（机器）指令的二进制数表达形式，它就是指导书101页表中的“机器码1”。
一.背景知识（2）
P0 Q0
P1 Q1
P2 Q2
P3 Q3
CEP
CET
CLK
PE TC
MR
IBUS 2
IBUS 3
Ck
IREN
RST
Vcc
P0 Q0
P1 Q1
P2 Q2
P3 Q3
CEP
CET
CLK
PE TC
MR
IBUS 6
IBUS 7
IBUS 4
IBUS 5
161
161
图 2

## Slide 4
一.背景知识（3）
3. 实验箱机器指令系统的布线：
（1)存储器（EM）布线和IBUS信号的生成：
RAM6116送出的数据总上IBUS去寻址μM微程序存储器。低两位去寻址寄存器R0～R3，形成 101页表中的“机器码1的最后2位”。
A0 D0
~ D1
A7
A8 D2
~ ~
A10 D7
G
W
E
A0 B0
~ B1
A2
A3 B2
~ ~
A5 B7
A6
A7
E
DIR
A0 B0
~ ~
A7 B7
DIR
E
Vcc
245
245
6116
ABUS0~7
EMRD
EMWR
CK
EMEN
DBUS0~7
IBUS2~7
SB
SA
ICOE
图1. EM原理图
ICOE=0时送出中断类型码B8H
当EMEN＝0时，数据总线与RAM6116的数据口接通。当EMRD=0时，读出数据；当EMWR=0时，写入数据。二者不能同时为0。
ABUS的数据来自PC（取指令）或MAR（读写数据）当数据来自MAR，且EMEN＝0时，则数据通过上边的245送上数据总线，此时系统使μPC的IREN＝1，所以IBUS上的值不影响μPC。

## Slide 5
一.背景知识（4）
3. 实验箱机器指令系统的布线 （2)PC布线和ABUS信号的生成：
（1）PCOE=0时，CK上升沿使PC寄存器的值加1，并立即通过下部的245送上地址总线(ABUS)，去寻址存放指令的存储器EM。这是PC的主功能。
（2）LDPC=0时，CK上升沿将数据总线(DBUS)的值打入PC。
（3）PCOE-D=0时，PC值立刻送上数据总线。
（4）RST＝0时，使PC清0。
A0 B0
~ ~
A3 B3
A4 B4
~ ~
A7 B7
E
DIR
245
DBUS0~3
ABUS0~7
P0 Q0
~ ~
P3 Q3
CEP
CET CLK
PE TC
MR
P0 Q0
~ ~
P3 Q3
CEP
CET CLK
PE TC
MR
A0 B0
~ ~
A3 B7
A4
~
A7
E
DIR
245
Vcc
DBUS4~7
CK
LDPC
RST
PCOE-D
PCOE
图2. PC原理图
161
161

## Slide 6
一.背景知识（5）
4. 实验箱机器指令系统的工作原理：
一条指令的执行是从PC开始，PC通过地址总线(ABUS)发送一条指令在存储器中的地址给存储器，存储器依据该地址单元的值(即：指令的二进制数形式)的高6位通过IBUS送到μPC，低两位送SA和SB，μPC得到的这6位值就是这条指令的微程序入口地址的高6位，μPC据此生成微程序存储器（μEM）的地址，并通过μPC 总线送到μEM，μEM依据μPC值（即：微地址）将选定单元的24位控制信号送上控制总线CBUS，执行第一条微指令的功能；同时μPC 加1，输出这条指令的第二条微指令，直到执行一条“取下一条指令”的微指令（即：CBFFFFH），此时PC加1，开始执行下一条指令。

## Slide 7
一.背景知识（6）
5. PC寄存器的打入原理：
一条指令执行完毕后PC会自动加1，系统顺序执行下一条指令，但当系统需要进入一个新的指令序列时（如：跳转、转子程序等），必须给PC打入新的起始值——新指令序列的入口地址。实验箱用图3的电路实现把数据总线的值(即：新指令序列的入口地址)打入PC的操作，以更新PC值。图中151是8选1输出器，选择功能如表1。
表1 151选择表 | 
C B A ELP IR3 IR2 | Z LDPC
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 X X | Cy Z 0 0 1
I0
I1 Z
I2
I3 Z
I4
~
I7
A E
B
C
Z
Cy
LDPC
Vcc
IR3
IR2
ELP
151
图3. PC打入电路
由表1可知：当ELP＝1时（即：LDPC＝1），8选1输出器151无效，PC的值不会被修改。当ELP＝0时，PC值将分以下三种情况被修改：
（1）当IR3、IR2＝00，Cy(进位标志)有效时，则修改PC；（2）当IR3、IR2＝01，Z(0标志)有效时，则修改PC；（3) 当IR3、IR2＝10或11时，则无条件修改PC。

## Slide 8
图4. 程序存储器模式的操作方法
一.背景知识（7）
6. 程序存储器模式下的操作：
按TV键切换到程序存储器模式，在此模式下可以观察和修改程序存储器的内容，实现把一个指令放在指定地址的存储单元中，然后当PC输出某个地址时，存储器将依据该地址取出相应地址单元的指令，并执行该指令。操作方法如图4所示。

## Slide 9
二. 实验任务
1. 考察机器指令码为64H的各微指令信号，验证该指令的功能。假设A=03H, R0=77H, 77地址单元存放06H数据。
2. 修改机器指令码为E8H的功能，使其完成“输出A＋W的结果左移一位后的值到OUT”操作。

## Slide 10
实验任务一、考察机器指令码为64H的各微指令信号，验证该指令的功能。假设A=03H, R0=77H, 77地址单元存放06H数据。
从实验指导书第106页指令/微指令表中查得：
（1）微地址64H单元中存放的微指令为FF,77,FFH，那么
C23~C0=1111,1111,0111,0111,1111,1111
从以上二进制编码对应的控制信号可以看到：控制信号MAREN=0，RRD=0，其含义是将R0~R3寄存器中的某个寄存器内容读出并写入MAR寄存器。
（2）微地址65H单元中存放的微指令为D7,BF,EFH，那么C23~C0=1101,0111,1011,1111,1110,1111
从以上二进制编码可以看到：控制信号EMRD=0，EMEN=0，MAROE=0，WEN=0，其含义是以MAR寄存器中的内容作为地址，将该地址单元中的数据读出并写入W寄存器。

## Slide 11
（3）微地址66H单元中存放的微指令为FF,FE,92H，那么
C23~C0=1111,1111,1111, 1110,1001,0010
从以上二进制编码对应的控制信号可以看到：控制信号FEN=0，X2X1X0=100，AEN=0，S2S1S0=010，其含义是将A寄存器的内容与W寄存器的内容进行或运算（即A|W），并将运算结果送入A寄存器。同时，根据运算结果分别置C标志位和Z标志位。
（4）微地址67H单元中存放的微指令为CB,FF,FFH，那么
C23~C0=1100,1011,1111,1111,1111,1111
从以上二进制编码对应的控制信号可以看到：控制信号EMRD=0，PCOE=0，IREN=0，其含义是当前指令执行完毕，取下一条指令。
从以上分析，我们得知：机器指令码为64H的指令功能为：以R0~R3中某个寄存器的内容作为地址，将该地址单元的内容与寄存器A进行逻辑或运算，最终将运算结果送入A寄存器，同时根据运算结果，分别置C标志位和Z标志位。

## Slide 12
实验任务二、修改机器指令码为E8H的功能，使其完成“输出A＋W的结果左移一位后的值到OUT”操作。
分析：
根据实验任务，我们可以编制以下两条微指令来完成该任务：
（1） 第一条微指令的功能是完成输出A＋W的结果左移一位后的值到OUT的功能。 我们可根据以下“控制总线功能对应表”来编制该条微指令码：
Ci： C23 C22 C21 C20 C19 C18 C17 C16
功能：XRD EMWR EMRD PCOE EMEN IREN EINT ELP
C15 C14 C13 C12 C11 C10 C9 C8
MAREN MAROE OUTEN STEN RRD RWR CN FEN
C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0
X2 X1 X0 WEN AEN S2 S1 S0
该微指令码为：FFDED8H
（2）第二条微指令的功能是取下一条指令。其微指令码为：CBFFFFH，表示本条指令执行完毕，取下一条指令。

## Slide 13
三. 实验过程举例
实验任务：查看指令F8的各微指令的编码，推断F8的功能，然后将其改为：“A＋IN＋Cy”后右移一位的值送OUT。
1、查看指令F8的各微指令的编码
由于指令(最低2位置0)是其微程序的入口地址,所以在μEM中,在Adr字段送入F8,按NX键,可查看其对应的微指令。
可以看到指令F8对应的各微指令码为：CBFFFF、FFFFFF、FFFFFF和FFFFFF。
由控制总线功能对应表可知：FFFFFF微指令是无操作，CBFFFF是EMRD、PCOE 和IREN三条控制线有效。
由图2知：PCOE＝0则PC＋1，并立即送上ABUS，即执行EM的下一个单元中的机器指令——读指令操作。而 EMRD＝0是读出EM的数据，IREN＝0是把读出的EM数据打入指令寄存器IR和微指令计数器μPC。三者同时有效正是读出下一条指令并立即执行。
提示：执行完“取址”（CBFFFFF）后，将执行下一条指令。所以后续的三条微指令将不被执行。

## Slide 14
2. 分解任务：
由于运算器只有A＋W＋Cy的操作，所以第一步要把IN的内容送W；第二步完成A＋W＋Cy；并把“右移一位的值送OUT”；第三步完成取指令。
3. 编制微指令：
由“控制总线功能对应表”，
Ci： C23 C22 C21 C20 C19 C18 C17 C16
功能：XRD EMWR EMRD PCOE EMEN IREN EINT ELP
C15 C14 C13 C12 C11 C10 C9 C8
MAREN MAROE OUTEN STEN RRD RWR CN FEN
C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0
X2 X1 X0 WEN AEN S2 S1 S0
可确定这四步基本操作的微指令码为：
① FFFF0F ② FFDEBC ③CBFFFF ④FFFFFF

## Slide 15
4. 操作:
A. 在程序存储器EM模式下,将F8指令送入某个地址单元(如A0单元),则在Adr下打入A0, DB下打入F8。
B.在微程序存储器μEM模式下，输入此指令对应的四条微指令，即在Adr下打入F8,MH、MM、ML下打入FFFF0F；按NX键进入F9地址，打入FFDEBC，FA为CBFFFF，FB为FFFFFF。
C.在内部寄存器μpc模式下赋值、执行
给μpc打入值 (如00（任意取指指令）)， PC（A0），A（11）， W
IN：22H（K16--K23），
第一步取指 (STEP) 取指令F8
第二步实现功能（STEP） IN送W（22）
第三步实现功能 (STEP) A（11）+W（22）+Cy
R门为19，再按一次STEP。则OUT寄存器中为19。

## Slide 16
四. 参考资料
实验指导书P.37—43。
P.54—63。
P.87－88。
五. 思考题
在微指令结构的计算机中，一条指令从启动到产生功能经过那些环节？
下次实验预习
实验指导书P25、26、61、87