## Slide 1
e7d195523061f1c0d318120d6aeaf1b6ccceb6ba3da59c0775C5DE19DDDEBC09ED96DBD9900D9848D623ECAD1D4904B78047D0015C22C8BE97228BE8B5BFF08FE7A3AE04126DA07312A96C0F69F9BAB74C46B725AFB1A708D984D37AD95344670D96AF8C99654830F8DAEB8AF963DFE993C5D0331C1EA2F2EA108BE97C097A48A3D9250F9A4B2FBB
汇报人:胡天磊、金之谦
操作系统
多级页表
shanghai university
上善若水 海纳百川
大道明德 学用济世
小组成员:胡才郁、张俊雄

## Slide 2
01
多级页表地址转换和组织
02
ARM和奔腾处理器中
的分页管理
03
目 录
TLB访问时间
CONTENTS

## Slide 3
多级页表地址转换和组织
01

## Slide 4
随着计算机系统的发展，越来越多的计算机支持非常大的逻辑地址空间，如32或64位机。假设系统有32位的地址空间，使用单页表，那内存中需要一直存在一个4MB的页表，假设系统有64位的地址空间，那内存中需要一直存在一个16777216GB的页表。这显然是不现实的。
为了解决上面这个问题，多级页表应运而生。
多级页表

## Slide 5
地址转换

## Slide 6
分页管理存储结构
CR3 用于保存页目录表页面的物理地址，因此被称为PDBR。由于目录是页对齐的，所以仅高20位有效，低12 位保留供更加高级的处理器使用。
PWT通写位。用于片外cache的写控制，PWT=1时，片外cache采用通写法，PWT=O时，片外cache使用回写法。
PCD通写位。PCD=1时，禁止某个页写入缓存，直接写入内存。比如，做页表用的项，已经存储在TLB中了，可能不需要再缓存了。
Notes: ②R/W,读/写。页保护属性位。U/S与R/W结合起来，实现页保护。在分页部件中，具有页保护功能，将使用对象分为特权级3的用户以及特权级2、1、0的管理员用户，管理员用户不受页的保护。

## Slide 7
①P存在位。P=1表示该页表/页存在，P=0,表示不存在。
②R/W读/写。页保护属性位。U/S与R/W结合起来，实现页保护。
③U/S用户/管理员。页面保护属性位。
④PWT通写位。用于片外cache的写控制，PWT=1时，片外cache采用通写法，PWT=O时，片外cache使用回写法。
分页管理存储结构
Notes: ②R/W,读/写。页保护属性位。U/S与R/W结合起来，实现页保护。在分页部件中，具有页保护功能，将使用对象分为特权级3的用户以及特权级2、1、0的管理员用户，管理员用户不受页的保护。

## Slide 8
ARM和奔腾处理器
分页存储管理
02

## Slide 9
奔腾处理器是Intel公司在1992年10月发布的第五代微处理器系列，该产品在1993年3月正式推向市场：奔腾处理器与以前的Intel公司处理器完全兼容，并有新的内容。
Pentium处理器每个时钟周期可以执行两条程序指令，使得它的处理能力比前代的Intel芯片要大而快得多。在相同的处理速度下，Pentium处理器执行指令的速度比80486快大约五倍。 Intel公司把这种同时执行两条指令的能力称为超标量技术。
在控制寄存器CR4中页面长度控制位PSE的控制下，Pentium的分页部件PU可以按80386/80486每页4KB分页（PSE=0），也可按每页4MB分页（PSE=1）。
奔腾处理器

## Slide 10
PAE：置0表示10-10-12分页；置1表示2-9-9-12分页。
PSE：PS位的总开关，置1时启用PS位，置0时不启用PS位（所有页都是4KB小页）
CR4寄存器

## Slide 11
4KB分页方式采用两级分页方式。第一级有一个4KB的页目录表，可存放1024个页目录项，称之为高级管理，第二级有一个4KB的页表，可以存放1024个页表项，称之为低级管理。页目录项与页表项均为32位(4字节)，如图3-17所示。
4KB分页方式

## Slide 12
4MB分页方式
将32位线性地址分为2个字段，页面（号）10位，偏移量22位，采用单级页表分页方式。
由于页面（号）仅10位，页表中共有1024个页表项，每个页表项32位，页表仅占4KB,这是Pentium较80386/80486增加的分页方式。全系统只有一个页表，由控制寄存器CR3指向页表的起始地址。4MB分页方式的地址转换如图3-19所示。

## Slide 13
ARM处理器
ARM处理器是英国Acorn有限公司设计的低功耗成本的第一款RISC微处理器。全称为Advanced RISC Machine。ARM处理器本身是32位设计，但也配备16位指令集，一般来讲比等价32位代码节省达35%，却能保留32位系统的所有优势。
寄存器结构
ARM处理器共有37个寄存器，被分为若干个组（BANK），这些寄存器包括：
1 31个通用寄存器，包括程序计数器（PC指针），均为32位的寄存器。
2 6个状态寄存器，用以标识CPU的工作状态及程序的运行状态，均为32位，只使用了其中的一部分。
指令结构
ARM微处理器的在较新的体系结构中支持两种指令集：ARM指令集和Thumb指令集。其中，ARM指令为32位的长度，Thumb指令为16位长度。Thumb指令集为ARM指令集的功能子集，但与等价的ARM代码相比较，可节省30%～40%以上的存储空间，同时具备32位代码的所有优点。

## Slide 14
ARM32
32bit的Linux采用三级映射：PGD-->PMD-->PTE。
64bit的Linux采用四级映射：PGD-->PUD-->PMD-->PTE，多了个PUD。
在ARM32 Linux采用两层映射，省略了PMD。
Notes: 32位虚拟地址的高12位(bit[31:20])作为访问一级页表的索引值，找到相应的表项，每个表项指向一个二级页表。
以虚拟地址的次8位(bit[19:12])作为访问二级页表的索引值，得到相应的页表项，从这个页表项中找到20位的物理页面地址。
最后将这20位物理页面地址和虚拟地址的低12位拼凑在一起，得到最终的32位物理地址。
这个过程在ARM32架构中由MMU硬件完成，软件不需要接入

## Slide 15
TLB访问时间
03

## Slide 16
· 在多级页表结构中，由于需要逐层访问各级页表和页表项来找到实际的物理地址，系统耗费在访存的时间通常会较长。
· TLB（Translation Lookaside Buffer）则是一种高速缓存，用于提高多级页表的查询速度。它具有固定数目的空间槽，用于存储最近使用过的页表项，其搜索关键字为虚存地址，结果为实际物理地址。
· 当CPU需要访问内存时，会先查询TLB，如果能够在TLB中找到对应的页表项，则可以大大缩短访问内存的时间。如果TLB中没有找到对应的页表项，才会进行多级页表的查询。
TLB简介

## Slide 17
TLB和cache的区别
TLB和cache都是缓存的一种，它们的作用都是用来提高存储器的访问速度。但是，它们有着一些不同之处：
· CPU Cache 是为了加速 CPU 对内存的访问，直接访问主存的速度比访问Cache慢得多，因此可以在Cache中存放需要多次访问的数据以减少对主存的访问。
· TLB则是用来维护虚拟地址与物理地址之间的映射关系的存储器，是针对于多级页表结构CPU访存的加速优化。在TLB中存放的是某虚拟地址所对应的实际物理地址，从而尽量避免使用多级页表访问内存。

## Slide 18
6.9%
1.38
使用TLB前后
· 假设某一典型TLB的命中率是98%，查找TLB需要花费一个时钟周期，而完整查找多级页表需要20个时钟周期，那么对于某次查找：
· 直接查找：期望时钟周期数 = 20
· 使用TLB查找：有98%的概率命中，需要一个时钟周期。有2%的概率没有命中，需要重新进多级页表查找，期望20个时钟周期。
因此它的期望时钟周期数 = 1 * 98% + 20 * 2% =
· 可以得出，使用TLB查找的期望时钟周期数是直接查找的

## Slide 19
的
增大TLB容量
增大TLB的容量，那么TLB可以存储更多的页表项，提高查询时的命中率，从而缩短查询时间。
增大TLB容量的方法有：对单个TLB进行扩容、增加TLB数量、使用多级TLB等。
1
优化页置换算法
在TLB的容量接近上限时，更好的页置换策略是进一步优化时间的关键。采用大页映射是常见的一种优化方法，可以增加 TLB 覆盖率、减少页表级数以提升系统性能， 但是同时可能造成内存碎片导致利用率低下甚至内存不足等问题。现代操作系统通常会根据当前运行状态来动态地调整页表结构与 TLB 内容，例如合并小页或拆分大页，以平衡系统的性能与可用性。
2
从之前的实际测算中可以发现，期望优化的时间与多级页表的期望查找时间以及TLB的命中率息息相关。
如何优化TLB

## Slide 20
e7d195523061f1c0d318120d6aeaf1b6ccceb6ba3da59c0775C5DE19DDDEBC09ED96DBD9900D9848D623ECAD1D4904B78047D0015C22C8BE97228BE8B5BFF08FE7A3AE04126DA07312A96C0F69F9BAB74C46B725AFB1A708D984D37AD95344670D96AF8C99654830F8DAEB8AF963DFE993C5D0331C1EA2F2EA108BE97C097A48A3D9250F9A4B2FBB
谢谢观看！
shanghai university
上善若水 海纳百川
大道明德 学用济世